## Slide 1
บทที่ 8
การออกแบบทำเลที่ตั้งและการวางผัง
(Location & Layout)
MJU.

## Slide 2: การทำเลที่ตั้งและการวางผัง
MJU.
ขั้นตอนการตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้ง (Location Decision Process)
  กำหนดหน่วยวัดกำลังการผลิต เช่น ก.ก. ถัง แผ่น ตัน ฯลฯ เพื่อนำมาใช้ประมาณกำลังการผลิตสูงสุดต่อช่วงเวลา เช่น จำนวน ก.ก./วัน จำนวนให้บริการคน/ชั่วโมง ทำให้ผู้บริหารทราบถึงกำลังการผลิตสูงสุด สามารถนำไปเปรียบเทียบกับความต้องการสินค้า/บริการในอนาคตได้
  พยากรณ์ความต้องการในอนาคต เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้ง

## Slide 3
    3. การพิจารณาความต้องการสถานที่
    กรณีกิจการเดิม
    พยากรณ์ความต้องการในอนาคต กำลังการผลิตที่มีอยู่
    ความต้องการ > กำลังผลิต
    มีที่ว่างเหลือ ขยายการผลิตในพื้นที่เดิม
    ไม่มีที่ว่างเหลือ เลือกที่ตั้งใหม่ หรือ
    ผลิตเต็มกำลัง หรือ วิธีอื่น
MJU.
การทำเลที่ตั้งและการวางผัง
ความต้องการ < กำลังผลิต
?

## Slide 4: การทำเลที่ตั้งและการวางผัง
MJU.
  ประเมินผลทางเลือก โดยกำหนดปัจจัยในการเลือกทำเลที่ตั้งขึ้น และทำการประเมินปัจจัยเลือกเหล่านั้น
  ตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้ง ให้เหมาะสมกับกิจการ
    กรณีกิจการใหม่
    พยากรณ์ความต้องการในอนาคต กำหนดขนาดของโรงงาน เลือกที่ตั้ง

## Slide 5: ปัจจัยในการเลือกทำเลที่ตั้ง
  ปัจจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Factors)
  สามารถคำนวณหรือประมาณตัวเลขได้ด้วยวิธีการทางบัญชีหรือการเงิน เช่น
  1.1 ต้นทุนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
  (ในเมือง ที่ดิน-อาคาร > นอกเมือง)
  1.2 ต้นทุนวัตถุดิบ (ใกล้แหล่งวัตถุดิบ หรือ ใกล้ตลาด)
  1.3 ค่าแรงและเงินเดือน (ในเมือง > นอกเมือง)
  1.4 ค่าขนส่ง (ใกล้แหล่งวัตถุดิบ หรือใกล้ตลาด หรือใกล้แรงงาน)
MJU.
การทำเลที่ตั้งและการวางผัง

## Slide 6
  2. ปัจจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative Factors) เป็นปัจจัยทางจิตวิทยา
  2.1 ทัศนคติของชุมชนที่มีต่อกิจการ
  2.2 คุณภาพชีวิต เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จำนวนโรงพยาบาล
  จำนวนโรงเรียน สถิติอาชญากรรม ฯลฯ ที่มีผลต่อความอยู่รอดของ
  กิจการ
  2.3 ผลประโยชน์จากการรวมกลุ่ม ที่ทำให้เกิดความได้เปรียบต่างๆ
    - ตั้งอยู่ในเขตเมือง ทำให้ได้รับความสะดวก ความพร้อมด้าน
    สาธารณูปโภค การศึกษา คมนาคม คุณภาพชีวิต ฯลฯ
    - ตั้งอยู่รวมกลุ่มของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ทำให้ได้รับวัตถุดิบในเวลา
    ที่ไม่ต่างจากคู่แข่ง สามารถเลือกแรงงานที่มีทักษะสูงได้ง่าย ฯลฯ
    2.4 ความชอบของผู้บริหาร
MJU.
การทำเลที่ตั้งและการวางผัง

## Slide 7: ขั้นตอนการประเมินปัจจัยในการเลือกทำเลที่ตั้ง (โดยวิธีการให้ค่าคะแนน)
  1. ระบุปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเลือกทำเลที่ตั้งของกิจการ : เช่นแรงงาน ตลาด วัตถุดิบ การขนส่ง
MJU.
การทำเลที่ตั้งและการวางผัง
  ปัจจัย
  แรงงาน
  ตลาด
  วัตถุดิบ
  การขนส่ง

## Slide 8: ขั้นตอนการประเมินปัจจัยในการเลือกทำเลที่ตั้ง
  2. กำหนดน้ำหนักของปัจจัยแต่ละตัว (Weight) : ให้ความสำคัญกับแต่ละปัจจัยที่จะมีต่อทำเลที่ตั้งของกิจการ โดยให้ผลรวมของน้ำหนักเท่ากับ 1.00
MJU.
การทำเลที่ตั้งและการวางผัง
  ปัจจัย น้ำหนัก
  แรงงาน .10
  ตลาด .20
  วัตถุดิบ .50
  การขนส่ง .20
  รวม 1.00

## Slide 9: ขั้นตอนการประเมินปัจจัยในการเลือกทำเลที่ตั้ง
  3. ให้คะแนนปัจจัยแต่ละตัวในทำเลที่ตั้งแต่ละแห่ง : ปัจจัยที่เอื้อผลประโยชน์ต่อกิจการมากจะได้คะแนนสูง
MJU.
การทำเลที่ตั้งและการวางผัง
  ปัจจัย น้ำหนัก คะแนน
  แห่งที่1 แห่งที่2
  แรงงาน .10
  ตลาด .20
  วัตถุดิบ .50
  การขนส่ง .20
  รวม 1.00
70
85
60
30
50
60
80
50

## Slide 10: ขั้นตอนการประเมินปัจจัยในการเลือกทำเลที่ตั้ง
  4. ถ่วงน้ำหนักปัจจัย : นำน้ำหนักที่กำหนดในข้อ 2 คูณกับคะแนนข้อ3
MJU.
การทำเลที่ตั้งและการวางผัง
  ปัจจัย น้ำหนัก คะแนน น้ำหนัก x คะแนน
  แห่งที่1 แห่งที่2 แห่งที่1 แห่งที่2
  แรงงาน .10 70 50
  ตลาด .20 85 60
  วัตถุดิบ .50 60 80
  การขนส่ง .20 30 50
  รวม 1.00
7
17
30
6
5
12
40
10

## Slide 11: ขั้นตอนการประเมินปัจจัยในการเลือกทำเลที่ตั้ง
  5. ตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมที่สุด (โดยวิธีการให้ค่าคะแนน)
  : เลือกคะแนนรวมถ่วงน้ำหนักของปัจจัยที่ได้สูงสุด
MJU.
การทำเลที่ตั้งและการวางผัง
  ปัจจัย น้ำหนัก คะแนน น้ำหนัก x คะแนน
  แห่งที่1 แห่งที่2 แห่งที่1 แห่งที่2
  แรงงาน .10 70 50 7 5
  ตลาด .20 85 60 17 12
  วัตถุดิบ .50 60 80 30 40
  การขนส่ง .20 30 50 6 10
  รวม 1.00
60 67

## Slide 12: ถามว่า ท่านจะเลือก Location ใดในการตั้งโรงงาน ? (10 นาที)
  Location Rating
  Factor Factor Rating A B C
  Tax advantageo .2 40 50 60
  Labor skills .1 80 70 60
  Customers .1 50 50 60
  Suppliers .2 80 70 60
  Water .1 90 90 80
  Cummunity .05 50 50 50
  Quality of educational system .05 60 40 30
  Transportation .1 100 80 60
  Climate .01 40 40 20
  Power .09 80 70 70

## Slide 13: แบบฝึกหัดเรื่องการเลือกที่ตั้ง (2)
บริษัทผลิตภัณฑ์เกษตรจำกัด กำลังหาทำเลที่ตั้งในการเก็บสินค้าเพิ่ม 1 แห่ง ได้ศึกษาทำเลไว้ 3 แห่งคือ A B และ C
แหล่งที่ตั้ง | ค่าใช้จ่ายคงที่ ต่อเดือน | ค่าใช้จ่ายผันแปรต่อหน่วย | ค่าขนส่ง ต่อเดือน
A | 4,000 | 5 | 10,000
B | 5,000 | 6 | 22,000
C | 3,500 | 5 | 18,000
อยากทราบว่า ที่ตั้งใดที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ในการขายผลิตภัณฑ์ 800 ชิ้นต่อเดือน
ให้เวลาทำ 15 นาที

## Slide 14: แบบฝึกหัดเรื่องการเลือกที่ตั้ง (3)
โรงพิมพ์ได้พิจารณาเลือกที่ตั้งจาก 2 แห่งคือ
แหล่งที่ตั้ง | ค่าใช้จ่ายคงที่ต่อเดือน | ค่าใช้จ่ายผันแปรต่อหน่วย
ถ.พระปกเกล้า | 80,000 | 5
ถ.สามล้าน | 9,400 | 4
ในระยะหลายปีที่ผ่านมายอดขายในแต่ละเดือนประมาณ 8,800 ชิ้น และคาดว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงจากนี้มากนักในอนาคต ถ้าขายหน่วยละ 6 บาท อยากทราบว่าที่ตั้งใดจะให้ผลกำไรมากกว่ากัน
ให้เวลาทำ 15 นาที

## Slide 15: แบบฝึกหัดเรื่องการเลือกที่ตั้ง (4)
บริษัทกำลังตัดสินใจเลือกที่ตั้งจาก 2 แห่ง
โดยมีรายได้ต่อหน่วยเท่ากับ 180 บาทต่อหน่วยเท่ากันทั้ง 2 แห่ง
ข้อมูลที่ใช้ตัดสินใจ | แห่งที่ 1 | แห่งที่ 2
ค่าใช้จ่ายคงที่ต่อปี (ล้านบาท) | 1.2 | 1.4
ค่าใช่จ่ายผันแปรต่อหน่วย | 36 | 47
ปริมาณขายต่อปีที่พยากรณ์ได้ (หน่วย) | 8,000 | 12,000
อยากทราบว่า ที่ตั้งใดจะให้กำไรมากกว่า
ให้เวลาทำ 15 นาที

## Slide 16: แบบฝึกหัดเรื่องการเลือกที่ตั้ง (5)
บริษัทผลิตแซนวิช ศึกษาที่ตั้งไว้ 3 แห่ง โดยมีราคาขายแซนวิชชิ้นละ $ 1.65
ข้อมูลที่ใช้ตัดสินใจ | แห่งที่ 1 | แห่งที่ 2 | แห่งที่ 3
ค่าแรงและวัตถุดิบ ($ ต่อแซนวิช 1 ชิ้น) | 0.74 | 0.74 | 0.74
ค่าเช่าที่และอุปกรณ์ ($ ต่อเดือน) | 5,000 | 5,500 | 5,800
ยอดขาย (ชิ้นต่อเดือน) | 21,000 | 22,000 | 23,000
อยากทราบว่า ที่ตั้งใดจะให้กำไรมากที่สุด
หาจำนวนชิ้นที่ขายที่ทำให้รายได้เท่ากับค่าใช้จ่ายถ้าหากตั้งบริษัทในแห่งที่ 1
20 นาทีส่งคะ